Башkортостан Республикаhы                                   Администрация сельского поселения

Бэлэбэй районынын муниципаль                             Донской сельсовет муниципального

районынын Дон ауыл советы                                   района Белебеевский район

ауыл билэмэhе хакимиэте                                         Республики Башкортостан

ΚАРАР							ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 сентябрь 2014 й.                      № 44	08 сентября 2014 г.

д. Пахарь

Об утверждении программы «Комплексное развитие                                                  систем коммунальной инфраструктуры сельского                                               поселения Донской сельсовет муниципального района                                             Белебеевский район Республики Башкортостан                                                                       на 2014 – 2020 годы»

В соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденными Приказом Министерства Регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 и в целях повышения надёжности объектов коммунальной инфраструктуры  сельского поселения Донской сельсовет,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Донской сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2014 – 2020 годы».

2. Разместить данное постановление на официальной странице сайта сельского поселения Донской сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава       						                                 Р.З.Субхангулов

Утверждено постановлением

Администрации сельского поселения Донской сельсовет муниципального района Белебеевский район

Республики Башкортостан

№ 44 от 08  сентября 2014 г.

Программа

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Донской сельсовет муниципального района Белебеевский район

Республики Башкортостан на 2014 – 2020 годы»

ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРОСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДОНСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

НА 2014 – 2020 годы»

Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Донской сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на период 2014-2020 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2010 г. № 102-р «О Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 гг.» |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Донской сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Донской сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Донской сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, предприятия и организации коммунального комплекса сельского поселения Донской сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан. |
| Цель и задачи реализации Программы | Основная цель Программы - обеспечение надежности, качества и доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей сельского поселения Донской сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на период 2014-2020гг. |
| Сроки реализации Программы | 2014-2020 гг. |
| Основные мероприятия Программы | поэтапное восстановление объектов коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; модернизация действующих объектов коммунальной инфраструктуры на основе внедрения современных технологий энерго- и ресурсосбережения; расширение охвата населения коммунальными услугами за счет развития централизованной системы водоснабжения и сбора, вывоза и захоронения ТБО. оптимизация существующих схем водоснабжения, электроснабжения с проведением необходимых проектных изысканий; приведение производственных мощностей ресурсоснабжающих организаций в соответствие с перспективными потребностями в коммунальных ресурсах; |
| Объем финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет_1150 000 руб., в том числе: 2014г. – 50 000 руб.; 2015г. – 350 000.руб.; 2016г. – 350 000.руб.; 2017г. – 100 000.руб.; 2018г. – 100 000.руб.; 2019г. –100 000.руб.; 2020г. – 100 000.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | К 2020 году ожидается достижение следующих результатов: 1. Снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их выработки, транспортировки и распределении, в том числе: - до 19% от уровня 2008 года по системе водоснабжения; 2. Снижение удельного объема коммунальных ресурсов, потребляемых населением, в том числе: - до 65% от уровня 2008 г. по водопотреблению; 3. Повышение количества потребляемых населением коммунальных ресурсов, расчет по которым ведется с использованием приборов учета (в % от общего количество), в том числе: - до 99% по холодному водоснабжению; - до 100% по электроснабжению. 4. Обеспечение максимально допустимой доли совокупной стоимости коммунальных ресурсов в доходах граждан не более 6,9% 5. Обеспечение максимально допустимой доли семей, имеющих право на получение субсидий не более 7,4% от общего числа семей. |
| Контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории сельского поселения Донской сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан. Координатором Программы является Администрация сельского поселения Донской сельсовет муниципального района Белебеевский район РБ. Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется организациями коммунального комплекса района в рамках подготовки и выполнения производственных программ. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией сельского поселения Донской сельсовет муниципального района Белебеевский район РБ будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляют Совет сельского поселения Донской сельсовет муниципального района Белебеевкий район РБ в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

1. Характеристика коммунальной инфраструктуры сельского поселения Донской сельсовет муниципального района Белебеевский район.

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения предназначено для создания необходимых санитарно-гигиенических условий и высокого уровня комфорта жителей деревень. Инженерное обеспечение поселения состоит из систем водоснабжения, электро-, газоснабжения. Технические параметры инженерных систем, в частности, физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, предопределяют дальнейшее развитие сельского поселения Донской сельсовет муниципального района Белебеевский район. Поэтому система инженерного обеспечения нуждается в постоянном развитии и совершенствовании.

В целях обеспечения потребностей жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшения экологической ситуации на территории сельского поселения Донской сельсовет  Администрацией сельского поселения Донской сельсовет муниципального района Белебеевский район разработана Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2014 – 2020 годы, которая является основой для подготовки производственных и инвестиционных программ организации коммунального комплекса.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения - это программа строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с документами территориального планирования.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Донской сельсовет МР Белебеевский район на 2014 - 2020 годы включает следующие разделы:

1. Водоснабжение;

4. Электроснабжение;

4. Газоснабжения;

5. Утилизация (захоронение) отходов..

В данной программе  решены вопросы:

 Охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем

бесперебойного и качественного водоснабжения.

 Повышение энергетической эффективности путем экономного потребления

воды.

 Соблюдение баланса экономических интересов организаций коммунального

комплекса и потребителей.

 Обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения

эффективности деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение.

 Обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления

предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения.

 Согласование схем водоснабжения с иными программами развития сетей

инженерно-технического обеспечения.

- Характеристика сельского поселения

Количество деревень, входящих в сельское поселение:д. Пахарь, д. Казанлытамак, д. Сиушка, д. Анненково,     д. разъезда  Максютово, д. Максютово, д. Междугорное,   д. Подлесное. Центром сельского поселения Донской сельсовет является д. Пахарь, которая   расположена   на реке   Холодный ключ (басе р. Усень), в 15 км   к юго-востоку   от райцентра   и 10 км   к    востоку от железно - дорожной станции Аксаково.

Граница сельского поселения Донской сельсовет от северо-западной точки проходит по руслу реки Усень  в юго-восточном направлении по смежеству с сельским поселением  Усень-Ивановский сельсовет, граница суходольная. Затем граница проходит в южном направлении, пересекая при этом автодорогу Усень-Ивановское  и  проходит по контуру границ кварталов Усень-Ивановского лесничества. Далее от поворотной точки граница идет в западном направлении по контуру границ гослесфонда Усень-Ивановского лесничества, граница суходольная. Затем граница идет в юго-западном направлении, граница суходольная. Далее от поворотной точки граница идет в западном направлении по контуру границ гослесфонда Усень-Ивановского лесничества, граница суходольная. Далее от поворотной точки граница идет в  юго-западном направлении, граница суходольная. В дальнейшем граница проходит в юго-восточном направлении по смежеству с сельским поселением  Знаменский сельсовет до пересечения с полосой автодороги Белебей – Знаменка. Далее граница проходит в юго-восточном, а затем северо-восточном направлении, граница суходольная, также проходит по смежеству с сельским поселением  Знаменский сельсовет. Затем граница идет в восточном направлении по смежеству сельским поселением  Знаменский сельсовет, граница суходольная. Затем от поворотной точки граница проходит в юго-западном направлении по смежеству сельским поселением  Шаровский  сельсовет до пересечения с полосой отвода КЖД.

Учитывая перспективы развития Донского сельского поселения заложенные в Генеральный планом настоящая схема водоснабжения учитывает следующие населенные пункты: д.Пахарь, д. Подлесное.

Обслуживаемое население проживающее в д. Пахарь : 128 жилых домов, в них проживает 296 человек; 1 средняя школа, администрация, почта, дом культуры 40 (посадочных мест), ФАП ; д. Подлесное: население 176 человек.

2.        Социально -экономическое развитие сельского поселения .

Сельское поселение обладает полномочиями указанными в Статье 4 Устава,

планирует и осуществляет свою производственно-хозяйственную и иную деятельность, а также социальное развитие, обладает финансовыми возможностями на осуществление пользования недрами.

Сельскому поселению на праве собственности принадлежит имущество,

переданное ему участниками в качестве вклада в Устный фонд, а также прибыль и иное имущество полученное в результате реализации продовольственной продукции, выполненных работ и оказанных услуг, средств, поступивших от арендной платы и других источников.

2.1. Климат

Природные условия во многом определяются тем, что сельское поселение

расположено на Бугульминско-Белебеевской возвышенности с резкими перепадами высот лежит в подзоне лесостепи с благоприятными почвенно-

растительными условиями, что способствует развитию сельского хозяйства.

Климат континентальный, с резким переходом от летней жары к зимним морозам, преобладанием южных и юго-западных ветров. Местность полузакрытая, холмистая, пересеченная ручьями и оврагами. Средняя температура зимой -15 -25С, летом +18 +28С. Количество осадков 500-800мм.

3. Существующее положение в сфере водоснабжения

Система централизованного водоснабжения подает воду в жилые дома,

общественные здания, на нужды коммунально-бытовых предприятий, а также на поливку зеленых насаждений, проездов и на пожаротушение.

3.1. Источник водоснабжения Донского сельского поселения

Источником  водоснабжения  д.Пахарь  является  скважина  №211

расположенный на западной окраине, в верхней части левого коренного склона реки Максютовка. В деревни Подлесная источником водоснабжения является каптаж. Источник водоснабжения должен удовлетворять следующим основным требовниям:

- обеспечивать получение из него необходимого количества воды с учетом роста водопотребления на перспективу развития объекта;

- обеспечивать бесперебойность снабжения водой потребителей;

- давать воду такого качества, которое в наибольшей степени отвечает нуждам

потребителей или позволяет достичь требуемого качества путем простой и

дешевой ее очистки;

- обеспечивать возможность подачи воды объекту с наименьшей затратой средств;

- обладать такой мощностью, чтобы отбор воды из него не нарушал сложившуюся экологическую систему.

Состав воды должен соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

3.2. Характеристика водоснабжения.

Система водоснабжения включает в себя:

Одну скважину с насосом ЭПН 6-16-75, две водонапорные башни Рожновского.

Источником водоснабжения является скважина №211. Производительность

скважины составляет 41,2 м³/сут (14,73 тыс. м³/год). Учет забираемой воды ведется расчетным путем. Установка прибора учета включена в пункт плана водоохранных мероприятий. Режим работы скважины: круглогодично.                                                                                             Сети водоснабжения Донского сельского поселения

| Населенный пункт | Протяженность сетей водоснабжения | Диаметр труб магистральной сети водоснабжения | % износа сетей водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Пахарь | 6,8 км | 110 мм | 40 |
| д.Подлесное | 2,0 км | 70 мм | 60 |

Протяженность канализационных сетей – 0 км.                                                              В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» в случае использования воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения скважина может быть введена в эксплуатацию только после соответствующего заключения местных органов санитарного надзора. В процессе постоянной эксплуатации скважин необходимо один раз в квартал производить химические и бактериологические анализы воды для контроля за ее качеством

согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль

качества». В случае непостоянной эксплуатации скважины должны прокачиваться каждый месяц продолжительностью не менее 3 суток.

3.3. Характеристики по скважинам:

Скважина №211 :

Источником водоснабжения является расположенный на западной окраине                      д.Пахарь, в верхней части левого коренного склона реки Максютовка, пробурена в 1973г. Географические координаты водозаборной скважины: 54 °02 '48" с.ш.,54°17'20" в.д. Эксплуатационные запасы не утверждались. Глубина скважины- 70м. Водовмещающие породы представлены песчанниками с порослями мергелей, глин известняка. Забор воды из скважины производится насосом марки ЭПН 6-17-75, установленным на глубине 61м.

Сведения об опробировании:

| Тип откачки | Пробная |
| --- | --- |
| Насос, глубина погружения | Эрлифт |
| Дата и продолжительность откачки час, (бр/см) | 24-25.02.1973 |
| Восстановление уровня, час | - |
| Уровень воды, м - появившийся - установившийся | 17,0 17,0 |

Данные опробования

| № понижения | Дебит, л/с (м3/час) | Статический уровень, м | Динамический уровень, м | Понижение, м | Удельный дебит, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 (9,0) | 17,0 | 22,0 | 5,0 | 0,5 |

3.4. Основные элементы Водонапорной башни:

На территории д. Пахарь расположены две водонапорные башни (основная и

резервная). Общий объем водонапорных башен 100 м3 (каждая по 50 м3). Каждая водонапорная башня предназначена для регулирования расхода

и напора воды в водопроводной сети, для выравнивания графика работы насосных станций, а так же создания запаса воды.

Башни используется в системах хозяйственно-питьевого, производственного

и противопожарного водоснабжения сельскохозяйственных комплексов и

населенных пунктов.

Водонапорная башня состоит из бака (1) 50м3 и опоры (2), заполняемой водой, создает резервный запас воды, расходуемый при прекращении подачи

электроэнергии.

Стальной бак сварной, цилиндрической формы, переходящий конической

частью (горловиной) в цилиндрическую опору.

Стальная крышка (3) приваривается к цилиндрической стенке бака, является диафрагмой жесткости. В крышке имеется смотровой люк (4). На внутренних стенках бака приварены скобы-льдоудержатели (5).  Внутри башни предусмотрены лестница (6), для спуска обслуживающего персонала при очистке и ремонте башни. Наружная лестница стальная (7), с ограждением. Башни предназначены для эксплуатации при температуре поступающей воды,

не менее 6° С. Для эксплуатации башен в районах с расчетной зимней температурой ниже -20° С, необходимо обеспечивать, как минимум, двукратный водообмен в сутки.

Унифицированная ВБ рассчитана для строительства в районах со следующими характеристиками:                                                                                                                                      Сейсмичностью не выше 6 баллов;

 Грунты в основании однородные, непросадочные;

 Расчетные зимние температуры воздуха −34 ºС до +40 ºС;

 Вес снегового покрова 100 кг/м2 (III географический район);

 Скоростной напор ветра 45 кг/м2 (III географический район);

По состоянию на 01.11.2012г. сельское поселение Донской сельсовет не имеет

лицензии на право пользования недрами.                                                                                        3.5. Водозабор

В д.Подлесная установлена каптажная камера.

Каптажная камера родника – насосная станция оборудована из сборных

железобетонных колец диаметром 2,0 м. Для поступления воды в камеру в

железобетонных кольцах со стороны движения потока грунтовых вод предусмотрено устройство отверстия путем замоноличивания стальных трубок

небольшого диаметра длиной 0,1 м.

Днище камеры – насосной станции из монолитного железобетона. Перед

входными отверстиями каптажной камеры установлен обратный фильтр из щебня, песка и гравия. Для защиты дренирующего    слоя поверхностных загрязнений предусмотрено устройство защитного слоя толщиной 1,0 м из плотно утрамбованной глины.

Каптажная камера оборудована расходным трубопроводом подающим воду в

водонапорную башню.

Каптажная камера – насосная станция оборудована естественной вытяжной

системой с однократным воздухообменом.

д. Пахарь оборудован скважиной №211. Строительство скважины произведено в 1973 году. Глубина скважин 70 м. Скважина пробурена в верхней части левого коренного склона р. Максютовка. Эксплуатационные запасы формируются за счет естественных ресурсов подземных вод отложений уфимского яруса верхней перми. Водовмещающие породы представлены трещиноватыми известняками и песчаниками. Дебит скважины составляет 2,5 л/с при понижении уровня до 5,0м.                                                                           Скважина оборудована насосам марки ЭПН 6-16-75 глубина – 61 м. Обсадка (диаметр, глубина установки): d-325 (0-12 м) d-168 (0-70 м). Фильтр (диаметр, интервал, тип фильтра): d-168 (29-41,53-59 м) дырчатый. Объем допустимого забора воды- 41,2м3 /сут. ( 14,73 тыс. м3/год) Имеется ограждение зоны санитарной охраны: вокруг скважины огорожена, озеленена.

3.6. Обеззараживание.

Обеззараживание воды не производится. Для поддержания соответствия

качества подаваемой населению воды необходимо предусмотреть

обеззараживание воды посредством создания необходимой концентрации в

водопроводе раствора гипохлорита натрия. Рекомендуется к установке система обеззараживания воды Аквахлор. Открыто-рамная конструкция, напольная, со встроенным источником питания, с системой приготовления исходного солевого раствора, емкостью для накопления раствора оксидантов, емкостью для промывки системы. Предусмотрен режим круглосуточной работы. Производительность по оксидантам 100 г/ч (эквивалентно активному хлору). Удобна для размещения в технических помещениях ЛПУ, на предприятиях пищевой промышленности, коммунально-бытового обслуживания, на станциях обеззараживания питьевых и сточных вод.

Установка может быть переведена в режим работы без накопительной

емкости с прямой подачей раствора оксидантов в точку ввода.

3.7. Зоны санитарной охраны водоисточников

Скважины №211 расположена на западной окраине д. Пахарь, в верхней части

левого коренного склона р. Максютовка, пробурена в 1973г. За счет государственных средств.

Соблюдается режим использования водоохраной зоны, не допускается

складирование мусора, навоза и выпас скота. Зона санитарной охраны: вокруг

скважина огорожена, озеленена. Забираемая вода рентабельности не имеет.                           3.8. Качество воды

Из протокола лабораторных исследований воды питьевой №9858 от «24»

декабря 2012г.:

Лабораторные испытания проводил «Центр Гигиены и Эпидемиологии в

Республике Башкортостан»

Место проведения испытаний: г. Уфа, ул. Шафиева, 7.

Дата отбора образцов: 18.12.2012г.

Дата получения образцов: 18.12.2012г.

Наименование образца (пробы), характеристика: Вода питьевая из скважины.

Таблица №7

Результаты испытаний

| Показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Нормативы (ПДК) не более | НД на методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Запах | Баллы | 0 | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| Привкус | Баллы | 0 | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| Мутность | ЕМф | Менее 0,5 | 2,6 | ГОСТ 3351-74 |
| Цветность | Градусы | Менее 1,0 | 20 | ГОСТ 3351-74 |
| РН | Ед.рН | 7,86 | 6-9 | РД 52.24.495-95 |
| ПАВ | Мг/дм3 | - | 0,5 | РД 52.24.368-95 |
| Окисляемость | Мг/дм3 | 0,89±0.27 | 5,0 | ПНДФ 14.2.4.154- 00 |
| Общая жесткость | Ммоль/дм3 | 6,1±0,9 | 7 | ГОСТ 4151-72 |
| Общая минерализация | Мг/дм3 | 202,4±24,3 | 1000 | ГОСТ 18164-72 |
| (сухой остаток) |  |  |  |  |
| Алюминий | Мг/дм3 | Менее 0,02 | 0,5 | ГОСТ 18165-89 |
| Аммиак | Мг/дм3 | Менее 0,05 | 2,0 | ГОСТ 4192-82 |
| Кальций | Мг/дм3 | 76,4±3,6 | - | РД 52.24.403-95 |
| Магний | Мг/дм3 | 28,6±4,3 | - | - |
| Железо | Мг/дм3 | Менее 0,1 | 0,3 | ГОСТ 4011-72 |
| Марганец | Мг/дм3 | Менее 0,01 | 0,1 | ГОСТ 4974-72 |
| Медь | Мг/дм3 | Менее 0,02 | 1,0 | ГОСТ 4388-72 |
| Молибден | Мг/дм3 | Менее 0,0025 | 0,25 | ГОСТ 18308-72 |
| Мышьяк | Мг/дм3 | Менее 0,005 | 0,05 | ГОСТ 4152-89 |
| Нитраты | Мг/дм3 | 2,68±0,6 | 45 | ГОСТ 18826-73 |
| Нитриты | Мг/дм3 | 0,0050±0,0025 | 3,0 | ГОСТ 4192-82 |
| Сульфаты | Мг/дм3 | 83,5±10,0 | 500 | ГОСТ 4389-72 |
| Хлориды | Мг/дм3 | 4,4±1,3 | 350 | ГОСТ 4245-72 |
| Хром (У1) | Мг/дм3 | Менее 0,01 | 0,05 | РД 52.24.446-95 |

Заключение: по исследованию органолептическим и физико-химическим показателям проба воды питьевой из скважины соответствует требованиям

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.                      3.9. Общий износ всей системы водоснабжения                                                  Техническое состояние сетей и сооружений Донского поселения. Год

постройки.

| № | Наименование | Год постройки | Износ |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | % |
| 1 | Водопроводные сети | 1978 | 40 |
| 2 | Колонки водоразборные | 1980 | 90 |
| 3 | Водонапорные башни | 1978 | 30 |

Уровень аварийности высокий, и в этой связи требуется принятие мер по

замене изношенных участков, с предварительным их техническом обследованием в установленном порядке.

Работы по замене трубопроводов сети водоснабжения или ремонта не

производились.

Выводы:

 Источником водоснабжения СП Донской являются подземные воды.

 Существующий водоотбор не превышает утвержденные запасы подземных вод.

 Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества».

 Водопроводная сеть на территории Донского сельского поселения имеет

неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены.

4. Существующие балансы производительности сооружений системы

водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление.

Расчетные расходы воды. д.Пахарь.

Хозяйственно-питьевые нужды

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен по формуле:

Gсут =g * N* 10-3, м3/сут;

Gгод = Gсут*m*103-,тыс м3/год

Где:

q - норма водопотребления, л/сут на 1 потребителя [ВНТП-Н-97];

N - количество потребителей;

m - количество дней работы в году;

1.1. Жилые дома:

| Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных водопроводом, с канализации, с газоснабжением, с ваннами. |
| --- |
| G cyт = | 190 | 139 | 26,41 | 3 м /сут |
| G год = | 26,41 | 365 | 9,63 | 3 тыс.м /год |

| Количество жителей проживающих в жилых домах оборудованных водопроводом, канализацией, газоснабжением без ванн |
| --- |
| G cyт = | 120 | 65 | 7,8 | 3 м /сут |
| G год = | 7,8 | 365 | 2,84 | 3 тыс.м /год |
| Количество жителей проживающих в жилых домах с использованием воды из ВРК |
| G cyт = | 100 | 48 | 4,8 | 3 м /сут |
| G год = | 4,8 | 365 | 1,75 | 3 тыс.м /год |
| Итого |  |  | 39,01 | 3 м /сут |
| Итого |  |  | 13,89 | 3 тыс.м /год |

1.2 Сельскохозяйственное водоснабжение

|  | Раб. Дни | Ед. изм. | Кол-во | Средн. суточн. норма, л воды м3/сут | Средне сут. расход | Средн. годовой расход воды тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коровы мол. | 215 | гол. | 44 | 100 4,4 0,94 | 4,4 | 0,94 |
| Быки | 215 | гол. | 10 | 60 |  | 0,6 |  | 0,12 |
| Лошади | 365 | гол. | 5 | 60 |  | 0,3 |  | 0,10 |
| МРС | 215 | гол. | 100 | 5 |  | 0,5 |  | 0,10 |
| ИТОГО: |  |  | 159 |  |  | 5,8 |  | 1,26 |

1.3. Соц.культ.быт и общественные здания:

| Школа |
| --- |
| G cyт = | 144 | 30 | 4,32 | 3 м /сут |
| G год = | 4,32 | 241 | 1,04 | 3 тыс.м /год |
| Фельдшерский акушерский пункт |
| G cyт = | 11 | 5 | 0,05 | 3 м /сут |
| G год = | 0,05 | 270 | 0,01 | 3 тыс.м /год |

СДК

| G cyт = | 144 | 40 | 5,76 | м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G год = | 5,76 | 365 | 2,1 | тыс.м³/год |

1.4.Предприятия торговли и бытового обслуживания :

Магазины продуктовые

| G cyт = | 210 | 1 | 0,21 | 3 м /сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G год = | 0,21 | 300 | 0,06 | 3 тыс.м /год |

1.5. Расход воды на полив

Существующее положение: Суточное водопотребление на хозяйственно-

питьевые нужды на 1 человека для сельских поселений (СНиП 2.04.02-84*

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»):

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-

питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»).

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку

в расчете на одного жителя принято 90 л/сут. (зеленые насаждения, проезды и

т.п.). Количество поливок - 1 в сутки.

Расход воды на полив

| Число жителей в населенном пункте | Расход воды на поливку в расчете на одного жителя, л/с | Суточный расход, 3 м /сут |
| --- | --- | --- |
| 296 | 90 | 26,64 |

1.6. расходы на пожаротушение:

Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество

одновременных пожаров в населенном пункте

| Число жителей в населенном пункте, тыс. чел. | Расчетное количество одновременных пожаров | Расход воды на наружное пожаротушение в населенном пункте на один пожар, л/с |
| --- | --- | --- |
| До 1 | 1 | 5 |
| Св.1 до 5 | 1 | 10 |

расход воды на наружное пожаротушение- 5 л/с на 1 пожар таб.5, п.2.12, раздел 2 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

 продолжительность тушения пожара - 3 часа - п.2.24, раздел 2 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

 Основание: СНиП 2.04.02-84* «водоснабжение наружные сети водоснабжения».

Раздел 2 (расчетные расходы воды и свободные напоры) таблица 5 и составляет

10 л/с. на один пожар (принят по количеству жителей в населенном пункте);

 расход воды на наружное пожаротушение - 10 л/с на 1 пожар таб. 5 , п. 2.12,

раздел 2 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» ;      продолжительность тушения пожара - 3 часа - п.2.24, раздел 2 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

 расчетное количество одновременных пожаров принимается равным 1 на

основании СНиП 2.04.02-84* «водоснабжение наружные сети водоснабжения»,

раздел 2 (расчетные расходы воды и свободные напоры) таблица 5.

Расход водопотребления на один пожар принимаем по формуле:

V=t*q*n

Где t- время тушения пожара, час

3

q- расход воды на пожаротушение, м /ч

n- количество одновременных пожаров, шт.

V=3*3.6*5*1= 54 м3 на один пожар.

1.7. Определение неучтенных потерь объема при транспортировке жидкости в трубопроводах. Выполняется в соответствии с методикой определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения утв. Приказом Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 г. № 172.

Естественная убыль при транспортировке воды для передачи абонентам

определяется по формуле:         G1=t*

 где: li - протяженность i-го участка водопроводной сети постоянного

диаметра и материала, км;

 ni - норма естественной убыли, кг/км x ч, определяемая по таблице «Нормы

естественной убыли воды при подаче по напорным трубопроводам ВС»

Методика определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения (утв. приказом Минпромэнерго РФ от 20

декабря 2004 г. № 172);

 t - продолжительность расчетного периода, ч;

 N - количество участков ВС постоянного диаметра и материала.

Нормы естественной убыли воды при подаче по напорным трубопроводам ВС

| Внутренний диаметр трубопровода, мм | Нормы естественной убыли воды при подаче по напорным трубопроводам в килограммах на 1 км ВС за час |
| --- | --- |
| Внутренний диаметр трубопровода, мм | стальных | чугунных | асбестоцементных | железобетонных |
| 100 | 16,8 | 42 | - | - |
| 125 | 21 | 54 | - | - |
| 150 | 25,2 | 63 | - | - |
| 200 | 33,6 | 84 | 118,8 | 120 |
| 250 | 42 | 93 | 133,2 | 132 |
| 300 | 51 | 102 | 145,2 | 144 |
| 350 | 54 | 108 | 157,2 | 156 |
| 400 | 60 | 117 | 168 | 168 |
| 450 | 63 | 126 | 177,6 | 180 |

Таблица соответствия условного прохода труб, дюймовой резьбы и наружных диаметров полимерных и стальных труб

| Условный проход трубы Ду, мм | Диаметр резьбы G, дюйм | Наружный диаметр трубы Дн, мм |
| --- | --- | --- |
| Условный проход трубы Ду, мм | Диаметр резьбы G, дюйм | ВГП | ЭС, БШ | Полимерная |
| 10 | 3/8'' | 17 | 16 | 16 |
| 15 | 1/2'' | 21,3 | 20 | 20 |
| 20 | 3/4'' | 26,8 | 26 | 25 |
| 25 | 1'' | 33,5 | 32 | 32 |
| 32 | 1 1/4'' | 42,3 | 42 | 40 |
| 40 | 1 1/2'' | 48 | 45 | 50 |
| 50 | 2'' | 60 | 57 | 63 |
| 65 | 2 1/2'' | 75,5 | 76 | 75 |
| 80 | 3'' | 88,5 | 89 | 90 |
| 90 | 3 1/2'' | 101,3 | 102 | 110 |
| 100 | 4'' | 114 | 108 | 125 |
| 125 | 5'' | 140 | 133 | 140 |
| 150 | 6'' | 165 | 159 | 160 |
| 160 | 6 1/2'' | - | 180 | 180 |
| 200 | 8'' | - | 219 | 225 |
| 225 | 9'' | - | 245 | 250 |
| 250 | 10'' | - | 273 | 280 |
| 300 | 12'' | - | 325 | 315 |
| 400 | 16'' | - | 426 | 400 |
| 500 | 20'' | - | 530 | 500 |
| 600 | 24'' | - | 630 | 630 |
| 800 | 32'' | - | 820 | 800 |
| 1000 | 40'' | - | 1020 | 1000 |
| 1200 | 48'' | - | 1220 | 1200 |

 ВГП – трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75

 ЭС – трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91

 БШ – трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732-78 (от 20 до 530мм)                                                                                                                                                              Расчет естественной убыли при транспортировке воды для передачи абонентам представлен в таблице:

| Dy(мм) | L(км) | N(кг/км x ч) | t (ч) | G1(м3/сут) | G1(м3/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 6,8 | 16.8 | 24 | 2,7 | 0,9 |

Определяем удельный расход на 1 метр длины ( с точностью до 4 знака после запятой):

где Qгор. –максимальный часовой расход воды, л/с.

Qгор = 138,73 м3/сут /24ч=5,7м3/ч=1,5л/с

1,5 / 6800 = 0,000220 л/с

Таблица водопотребления (расчетный срок)

| № № п/п | Водопотребители | Суточная норма на 1 водопот- ребителя л/сут. | Кол-во водопот- ребителей | Суточный расход, 3 м /сут. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | жилые дома оборудованные водопроводом, с канализации, с газоснабжением, с ваннами. | 190 | 153 | 29,07 |  |
| 2 | жилые дома оборудованные водопроводом, канализацией, газоснабжением без ванн | 120 | 78 | 9,36 |  |
| 3 | жилые дома с использованием воды из ВРК | 100 | 62 | 6,2 |  |
|  | Итого на хоз. питьевые нужды |  |  | 44,63 |  |
| 4 | Школа | 144 | 30 | 4,32 |  |
| 5 | Детский сад | 60 | 15 | 0,9 |  |
|  | СДК | 144 | 40 | 5,76 |  |
| 6 | Фельдшерский акушерский пункт | 11 | 5 | 0,05 |  |
| 7 | Магазины продуктовые | 210 | 1 | 0,21 |  |
| 8 | Итого на произ. нужды |  |  | 11,24 |  |
| 9 | Расход воды на полив | 90 |  | 26,64 |  |
| 10 | Расход на пожаротушение | 5 |  | 54 |  |
|  | Естественная убыль при транспортировке воды |  |  | 0,9 |  |
| 11 | Коровы мол. | 100 | 44 | 4,4 |  |
| 12 | Быки | 60 | 10 | 1,2 |  |
| 13 | МРС | 5 | 100 | 0,5 |  |
| 15 | Лошади | 60 | 5 | 0,3 |  |
| 16 | Итого на нужды скота |  |  | 6,4 |  |
| 17 | ИТОГО |  |  | 143,81 |  |

В дальнейшем будет предусмотрено максимальное обеспечение

хозяйственно-питьевого водоснабжения населѐнных пунктов, зон отдыха

населения, а также сельскохозяйственных предприятий и объектов

животноводства за счѐт подземных вод.

При разработке схемы водоснабжения каждого населенного пункта

необходимо решать вопросы водозаборов и прокладки водопроводных сетей к

жилым, общественным и производственным зонам и отдельным зданиям.

3

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qсут.m, м /сут, на

хозяйственно-питьевые нужды определяют по: Ксут.макс=1,2;

max

Q    сут= Ксут.макс* Qсут;

На хозяйственно питьевые нужды жителей определяют по

Кч.макс.=αmax*βmax ,

Где: α — коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий,

режим работы предприятий и другие местные условия, принимаем

α max = 1,2;

β — коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте,

принимаем

βmax=2,19;

Для значения Кч.макс =2,63 принимаем распределение суточного расхода воды

на хозяйственно-питьевые нужды населения по часам суток в % и подсчитываем

расходы воды за каждый час по выражению:

3

qч=Qжсут. ×p/1000 м /ч;

где: p-расход воды за час, выраженный в % ;

На нужды местной промышленности и неучтѐнные расходы Кч.макс=1,0;

расходы подсчитываются по следующему выражению:

3

qч.=Qм.п /24 м /ч,

На полив территории и зеленых насаждений Кч.макс=1,0;

Время полива за сутки Tпол=6 ч. Поливка выполняется 1 раза в день вручную.

Часовые расходы на полив определяются по выражению:

3

qч=Qпол/Tпол, м /ч;

На нужды скота Кч.макс=2,5; Для значения Кч.макс =2,5 принимаем

распределение суточного расхода воды на нужды скота по часам суток в % и

подсчитываем расходы воды за каждый час по выражению:

3

qч=Qскотсут. ×p/1000 м /ч;

4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере

водоснабжения

В связи со стабильным числом жителей Донского сельского поселения,

отсутствием значительных колебаний в численности населения за последнее

время, изменение среднегодового водопотребления не планируется.

5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

объектов систем водоснабжения.

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов систем водоснабжения является

бесперебойное снабжение населенного пункта питьевой водой, отвечающей

требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки и водоотведения.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую,

надежную работу объектов систем водоснабжения и водоотведения, получать

качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения

жителей и промышленных предприятий СП Донской.

В результате анализа сложившейся ситуации с водоснабжением в СП Донской необходимо отразить следующие факты, влияющие на развитие системы водоснабжения:

1)Необходимо произвести замену сетей водоснабжения в связи с большим износом сети.

2)Модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения

энергосберегающих технологий (замена погружных насосов на энергосберегающие: насос TWU 6-2411-В, TWU 6-2409-В, TWU 6-1812-В, TWU 6- 1810-В, TWU 6-1215-В).

3) Установка приборов учета подаваемой воды, приборов контроля доступа,

КИПиА (контрольно измерительные приборы и автоматика) современного

исполнения.

4) Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра;

5) Монтаж регуляторов давления на сетях водопровода в соответствующих точках;

6) Строительство новых сетей водоснабжения.

Строительство дополнительных РЧВ не требуется в связи с наличием второй

рабочей водонапорной башни объемом 50 м3 который остаются в запасе на случай увеличения потребления воды. Рекомендуется проводить санподготовку и промывку емкости.

7)Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения должны быть

установлены зоны санитарно охраны в составе трѐх поясов в соответствии с СНиП 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и

водопроводов питьевого назначения».

6. Модернизация энергохозяйства

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Достаточно

большой удельный вес расходов на водоподготовку приходится на оплату

электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по

энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью

необходимо заменить оборудование с высоким энергопотреблением на энерго эффективное. Использование высоковольтных тиристорных преобразователей частоты (ТПЧ) на существующих агрегатах позволит не только продлить срок их безаварийной эксплуатации за счет плавной регулировки работы насосов в зависимости от давления в разводящей сети, но и снизить расходы на электроэнергию на 10-15%.

Система диспетчеризации, телемеханизации и система управления

режимами водоснабжения

Рекомендуемая система диспетчеризации, телемеханизации и систем

управления режимами водоснабжения на объектах водоснабжения СП Донской

сельский совет муниципального района Белебеевский район Республики

Башкортостан. Информация о работе водопроводных сооружений, насосных

станций, сетей водоснабжения передается в центральную диспетчерскую на пульт дистанционного управления.

Система диспетчерского управления и сбора данных (Телекомплекс).

SCADA система iFIX версия 3.5 с количеством контролируемых параметров (тэгов) на каждом объекте – 40. Количество объектов – 2

В процессе работы система постоянно контролирует следующие технологические параметры:

- уровень воды в приемном резервуаре и дренажном приямке (дискретный

вход); на РЧВ по 4 датчика давления водоводах (4 аналоговых входа, 4-20 мА); контролировать параметры ТПЧ - ток, частота, режим работы; состояние насосных агрегатов; потребляемый двигателями насосных агрегатов ток при питании от сети 0,4 кВ, (4 аналоговых входа, с преобразователя 5А/4-20 мА);

состояние электрических вводов (2 дискретных входа); охранно-пожарная

сигнализация.

Предусмотрено управление насосными агрегатами, задвижками и

частотными преобразователями.

Контроллер (TWIDO) модульного типа с Ethernet интерфейсом. Канал

связи: GPRS или радиоканал.

7. Предложения по величине необходимых инвестиций на реконструкцию и техническое перевооружение источников д.Пахарь.

| № | Наименование мероприятий и объектов | Необходимый объем вложений, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий и объектов | всего | 2014 | 2020 | 2024 |
| 1 | Разработка ПСД по новому строительству и реконструкции водопроводных сетей и сооружений с государственной экспертизой ПСД согласно 87 Постановления Правительства РФ"о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", а также получение заключения о достоверности сметной стоимости ПСД. | 35,00 | 35,00 |  |  |
| 2 | Установка приборов контроля учета подаваемой воды. | 7,00 | 7,00 |  |  |
| 3 | Автоматизация системы контроля и управления водозабора. | 30,00 | 30,00 |  |  |
| 4 | Установка приборов контроля доступа посредством jps передачи сигналов. | 140,00 | 140,00 |  |  |
| 5 | Разработка проектов зон санитарной охраны существующих водозаборов с получением соответственно экспертного, затем санитарно- эпидемиологического заключений, оценка запасов подземных вод. | 70,00 | 70,00 |  |  |
| 6 | Получение (продление) паспорта на скважину. | 42,00 | 42,00 |  |  |
| 7 | Мониторинг состояния водоносных горизонтов, изменения динамического уровня воды в питающем водоносном горизонте, динамика падения пьезометрических уровней водоносных горизонтов. |  |  |  |  |
| 8 | Проведение полного хим. анализа подземных (каптажируемых) вод согласно перечня, определенного СаНПиН 1074-01 «ПИТЬЕВАЯ ВОДА. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА», включая радиологический и бактериологический показатели. | 94 | 10 | 60 | 24 |
| 9 | Разработка ПСД на закольцовку существующих водопроводных сетей и реконструкцию насосной станции второго подъема. | 150,00 | 150,00 |  |  |
| 10 | Замена погружных насосов первого подъема на энергосберегающие типа WILA. | 40,00 | 40,00 |  |  |
| 11 | СМР по реконструкции водопроводных сетей, монтажу новых водопроводных сетей, насосной станции второго подъема. | 476,00 | 00,00 | 476,00 | 0,00 |
| 12 | Формирование ограждения зон санитарной охраны существующих водозаборов | 250 |  | 250 |  |
| 13 | Установка регуляторов давления на сетях водопровода в соответствующих точках | 240,00 | 80,00 | 120,00 | 40 |
| 14 | Замена задвижек в колодцах | 70,00 | 5,00 | 35,00 | 30 |
| 18 | Размещение дизель генераторной установки для обеспечения второй категории электроснабжения | 200,00 | ,00 |  | 200 |
|  | Итого по водоснабжению: |  |  |  |  |
|  | Электрооборудование и электросети |  |  |  |  |
| 1 | Замена наружных светильников на объектах на энергосберегающие | 51,00 | 0,00 | 31,00 | 20,00 |
| 2 | Замена электросчетчиков с истекшим сроком поверки | 40,00 |  | 40,00 |  |
| 3 | Замер сопротивления изоляции и контура заземления | 40,00 |  | 40,00 |  |

1.Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных

обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и

плановый период

2. Общие затраты включают затраты на оборудование, проектные, СМР работы, экспертизу проекта.

Предложение по источникам инвестиций, обеспечивающих

финансовые потребности.

Планируемые к строительству потребители могут быть подключены к

централизованному водоснабжению за счет платы за подключение. По взаимной договоренности между водоснабжающей организацией и застройщиком, застройщик может самостоятельно понести расходы на строительство водопроводных сетей от магистрали до своего объекта. В таком случае перспективный потребитель может получать воду по долгосрочному договору поставки по нерегулируемым ценам. Механизм подключения новых потребителей должен соответствовать федеральному закону «О водоснабжении». Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 N 416-ФЗ.

Предложение по источникам инвестиций, обеспечивающих

финансовые потребности.

Планируемые к строительству потребители могут быть подключены к

централизованному водоснабжению за счет платы за подключение. По взаимной договоренности между водоснабжающей организацией и застройщиком, застройщик может самостоятельно понести расходы на строительство водопроводных сетей от магистрали до своего объекта. В таком случае перспективный потребитель может получать воду по долгосрочному договору поставки по нерегулируемым ценам. Механизм подключения новых потребителей должен соответствовать федеральному закону «О водоснабжении». Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 N 416-ФЗ.

Сведения о количествах принимаемых промышленных отходов

| № п/п | Наименование отхода | Класс опасности для ОПС | количество, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | IV | 1283,53 |
| 2 | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным - мусор от уборки территории (смет уличный) | V | 4224,9 |
|  | Итого: |  | 7828,77 |

Характеристика объекта размещения отходов.

Мусоросвалка

| 1. наименование объекта размещения | Мусоросвалка |
| --- | --- |
| 2. место нахождение объекта | Наименование полное | Сельское поселение Донской сельсовет муниципального района Белебеевский район РБ |
|  | телефон | 2-56 – 24 | факс | 2-56 – 49 |
| 3.местоположение | Севернее д. Пахарь на пастбищах Донской сельской Администрации |
| 4. решение об отводе земли | № 230от 17.08.98 да |
| 5. год ввода в эксплуатацию | 1996 |
| 6. площадь объекта, га № 1 д. Пахарь № 2 д. Казанлытамак № 3 д. Анненково № 4 д. Сиушка | 1 0,25 0,25 0,5 |
| 7. отходы, разрешенные к размещению - Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным - мусор от уборки территории |
| 8.Вместимость,т № 1 д. Пахарь № 2 д.Казанлытамак № 3 д. Анненково № 4 д. Сиушка | 18900 4725 4725 9450 |
| 9.Заключение ГЭЭ 10.Накоплено,т. № 1 д. Пахарь № 2 д.Казанлытамак № 3 д. Анненково № 4 д. Сиушка | Положительно 10 4 2 2 |
| 18. Вид территории, на которой находится объект |
| код | наименование |
| 01 | д. Пахарь |
| 02 | д. Казанлытамак |
| 03 | д. Анненково |
| 04 | д. Сиушка |
| 19. | Обваловка |

| Расчет потребности в объектах коммунального комплекса |
| --- |
| по сельскому поселению Донской сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
|  |  |  |  |  | Таблица 15 |
| Отрасль | Наименование вида объектов | Наименование показателя | Фактическое значение показателя | Целевое значение показателя | Основание для определения целевого показателя (норматив, постановление, закон, экспертная оценка) | Необходимый ввод для достижения значения целевого показателя, ед. | Объем финансовых средств для достижения значения целевого показателя, млн. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Дорожное хозяйство | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | Доля автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | 30% |  | РЦП «Развитие автомобильных дорог Республики Башкортостан (2010-2015 г.г.) | 4 км | 1,3 |
|  | Развитие улично-дорожной сети в сельских населённых пунктах | Доля автомобильных дорог с твёрдым покрытием в общей протяжённости автомобильных дорог | 16% |  | ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года и на период до 2020 года" | 9 км | 50 |
| 2. Коммунальное хозяйство | Энергетические объекты | Отсутствие светильников с лампами накаливания (ЛН) | 0шт. | 0 шт. | Реализация программы "Энергосбережение на 2010-2014 гг.", экспертная оценка, моральный и физический износ электрооборудования, нормы амортизации основных фондов, Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2002г. №1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы". | Замена светильников с лампами ЛН на более экономичные ДНаТ 150 Вт. 30 шт. | 0,18 |
|  |  | Отсутствие светильников с лампами (ДРЛ) | 0шт. | 0 шт. |  | Замена светильников с лампами ДРЛ на более экономичные ДНаТ 150 Вт. 30 шт. |  |
|  |  | Отсутствие электрических сетей выработавших срок эксплуатации | 5 км. | 0 км. |  | Замена действующих электрических сетей, выработавших срок эксплуатации 51,5 км. |  |
|  |  | Отсутствие электрических сетей с неизолированным проводом протяженностью | 24 км | 0 км. |  | Замена сетей с неизолированным проводом на самонесущий изолированный провод (СИП) – 94,45 км. |  |
|  | Строительство сетей водоснабжения в сельской местности | Доля жилого фонда в сельской местности, обеспеченная централизованным водоснабжением | 99,0% |  | ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года и на период до 2020 года" | 0,5 км | 0,5 |
|  | Строительство сетей газоснабжения в сельской местности | Доля жилого фонда в сельской местности, обеспеченная газоснабжением | 99,0% |  | ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года и на период до 2020 года" | 0,5 км | 0,3 |
|  | Водопроводные сети | Количество ветхих водопроводных сетей | 4 км | 0 км. | экспертная оценка, нормы амортизации основных фондов, Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2002г. №1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы". | замена 4км. водопроводных сетей | 4,00 |
|  |  | Наличие автоматизированной системы подачи и распределения воды | отсутствует | установлена |  |  |  |

Дорожное хозяйство

На территории сельского поселения Донской сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан расположено 11,788 км  автомобильных дорог общего пользования. В муниципальной собственности находится 11,788 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием – 1,481 км, что составляет 12,56%, грунтовые – 10,307 км.

В рамках реализации Республиканской целевой программы «Развитие автомобильных дорог Республики Башкортостан (2010 - 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 31.12.2009 года № 518, с целью повышения устойчивости и сохранения существующей сети автомобильных дорог общего пользования, повышения надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам, в 2014 году сельскому поселению Донской сельсовет муниципального района  предусмотрены денежные средства на содержание и ремонт автомобильных дорог в сумме 300 тыс. рублей.

Водопроводные сети

Общая протяженность водопроводных сетей всех форм собственности в сельском поселении Донской сельсовет муниципального района Белебеевский район составляет 17,8 км.

Протяженность  нуждающихся в замене водопроводных сетей составляет 30 км. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.01.2002г. № 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" данные сети имеют 100% износ.

Для обеспечения качественного и безаварийного представления коммунальных услуг в сфере водоснабжения необходимо произвести замену   30 км. нуждающихся в замене водопроводных сетей. Ориентировочные затраты на выполнение данных мероприятий в ценах 2010 года составляют 1,152млн.руб.

Описание программы

При разработке комплексной программы используется методика прогнозирования текущих и капитальных затрат коммунальной инфраструктуры, включая программу наиболее приоритетных капитальных вложений, которая была бы реалистичной и сбалансированной по объемам требуемого и имеющегося финансирования.

При сравнении выявленных потребностей в финансировании с прогнозируемыми объемом и источниками финансирования, определяется дефицит финансирования. При этом рассматривается не только размер общего дефицита денежных средств, но производится также его анализ по обеспечению покрытия различных видов затрат, таких как капитальные затраты (реконструкция и модернизация), затраты на эксплуатацию и обслуживание. Подобное знание структуры дефицита финансирования важно для выявления основных проблем и определения первоочередных мер по их решению.

Имеется две возможности решения финансовых проблем коммунальной инфраструктуры:

Мобилизовать дополнительные ресурсы из всех источников. Это предполагает рост доходов предприятий коммунального хозяйства в результате включения в  тариф инвестиционной надбавки.

Содействовать более рациональному использованию ресурсов. Это предполагает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры, повышение эффективности их работы, а также использование ограниченных инвестиционных ресурсов на наиболее рентабельные и высоко эффективные инвестиционные проекты.

Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Донской сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2012-2020 годы направлена на определение приоритетных мероприятий, которые необходимо осуществить в первую очередь для финансового обеспечения устойчивого развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг выполнения программы

Управление реализацией комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Донской сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2014-2020 годы включает в себя следующие этапы:

- Сбор данных состояния по каждой из существующих систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения;

- Ежеквартальная отчетность о выполнении комплексной программы;

- Анализ полученной информации с целью выявления динамики и прогноза значений основных показателей деятельности организаций коммунальной инфраструктуры.